招标文件

（SDSM2018-1042）

第二册

山东三木招标有限公司

二〇一八年二月

第五部分  投标邀请

山东三木招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东女子学院的委托，对“无线电监测设备采购”项目货物及其他相关服务进行国内公开招标，欢迎符合条件的合格供应商参与投标。

一、项目编号：SDSM2018-1042

二、项目名称： 山东女子学院无线电监测设备采购项目

三、招标项目内容、数量：本项目共2个包，不允许拆包后投标；具体技术、服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。

四、招标文件发售的时间、地点及售价

1、时间：2018年2月8日起至2018年2月 14日，每天8:30至17:00（北京时间，节假日除外）。

2、地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场8层804室。

3、售价： 200元/包。招标文件售出不退。

五、投标文件的递交

1、递交投标文件时间：2018年 3月1日8:30-9:00（北京时间）。

2、递交投标文件截止时间和开标时间：2018年3月 1日9:00（北京时间），逾期递交的投标文件不予接受。

3、递交投标文件和开标地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场8楼第一会议室。

六、采购代理机构信息

1、名称：山东三木招标有限公司

2、地址：济南市二环南路6636号中海广场8楼804室

3、项目联系人：王天照

4、联系电话：0531-82976333

5、开户名称：山东三木招标有限公司

6、开户银行：中国工商银行济南六里山支行

7、账    号：1602001319200062147

# 第六部分  供应商须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 采购人 | 名 称：山东女子学院 地 址：济南市长清区大学城 |
| 3.3 | 投标人特定资格要求 | 1包：具备省级及以上（含直辖市）信息安全等级保护工作协调小组办公室颁发的信息安全等级保护测评机构推荐证书或备案证明文件. 2包：1-3项设备须具有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证. |
| 4.1 | 踏勘现场 | 踏勘现场 集合时间：2018年2月23日上午10点 集合地点：山东女子学院（长清校区）求实楼北门前集合 联系人：胡老师 联系方式：18053188252 |
| 12.3.3.1 | 质保期 | 不得少于3年（第八部分“技术要求及说明”中另有要求的按照要求的质保期执行），供应商竞报。 |
| 12.4.1.12 | 报价币种 | 人民币报价 |
| 12.4.2 | 备选方案 | 不允许 □ 允许，备选投标方案的编制要求、评标办法： |
| 12.6 | 是否需要提交样品 | 不需提交样品 □需进行产品演示,演示内容见”技术要求及说明” |
| 13.1 | 投标文件份数 | 一份正本，六份副本 |
| 14.2 | 投标保证金提交时间及金额 | 1、2018年 2月23日17：00时之前。 2、保证金金额：1包2400元，2包：30000元. 3、保证金须从投标单位账户转出，不接受个人汇款。 |
| 16.1 | 递交投标文件的时间和地点 | 时间：2018年 3月1日8:30-9:00 （北京时间） 地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场8楼第一会议室 |
| 16.2 | 是否退还投标文件 | 否 □ 是，退还安排： |
| 19.1 | 开标时间和地点 | 时间：2018年 3月1日9:00（北京时间） 地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场8楼第一会议室 |
| 19.2 | 检查投标文件的密封情况 | 由见证律师 /供应商授权代表检查投标文件密封情况 |
| 22.1 | 中标服务费收取标准 | 中标人向采购代理机构交纳中标服务费,收费标准按“计价格[2002]1980号（货物类）”的规定收取中标服务费。 |
| 23.1 | 见证律师费的收费标准 | 由中标供应商交纳中标额1‰的见证费,单包不足300元的,按300交纳。 |
| 24 | 招标文件解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定。同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 付款方式 | 1包：签订合同后付至合同金额的50%，出具测评报告后付至剩余50%。 2包：合同生效前乙方须向甲方交纳合同总金额10%的履约保证金；货到安装、调试经甲、乙方验收合格后，付至合同总价款的100%，验收合格之日起满一年无质量问题后，凭甲方出具的验收报告，无息退还履约保证金。 |
| 业绩同类项目的界定 | 若包内有多个设备的，以核心产品为主，以价格比重较大的设备为辅进行考核。 |
| 特别说明 | 带“★”号部分为实质性要求，不允许偏离，否则其投标将被拒绝。 |
| 关于递交原件的规定 | 如招标文件要求必须递交的用于资格后审的资格、资质原件或评分办法中要求提交的构成加分项的原件，须单独密封，标识供应商名称，并与投标文件同时递交。递交投标文件截止时间后送达的原件，代理机构不予接受，由此产生的一切后果，由供应商承担。 |
| 投标注意事项： 1、供应商应于报名截止前在中国山东政府采购网注册并报名成功。 2、参与投标活动的供应商应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致投标无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 3、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动进行信用查询及使用信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。投标人无不良信用信息记录（信用查询渠道：“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”信用信息查询记录和证据为准。信用查询截止时间为招标项目开标时间）。 4、参与政府采购招投标活动时，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，未按强制节能清单投标的，属于无效投标。节能清单以第最新一期清单为准。 5、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次招标将对中标人的投标报价明细表进行中标公示，请投标人务必认真填写，如因填写有误等投标人自身原因引起的质疑等产生的一切后果由投标人承担。 |

说明：本表内容与招标文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

第七部分  评标方法和评分细则

# 一、评标方法

本次评标采用综合评分法，将依据评分细则中规定的各项因素对投标人投标文件进行评价，综合评选出最佳投标方案。

# 评分细则

# 评分细则

1包打分细则

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 （10分） | 10 | 满足招标文件要求且报价最低的投标人价格为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 2 | 商务部分 （20分） | 5 | 投标人自开标之日起近 36个月签订的同类项目案例，每提供1个，得1分，最多得5分。 |
|  |  | 6 | 投入本项目的项目负责人同时具有信息系统项目管理师（高级）证书、高级等级测评师证书、NCSE证书及CIIPT-T证书的，得6分。（需提供人员证书原件）。 |
|  |  | 2 | 投入本项目的组成员具有CISAW、NCSE、CIIPT、ITIL信息安全人员认证书的，每提供 1名得 0.5 分，最高得 2分 |
|  |  | 5 | 具有中国合格评定国家认可委员会认定的“CNAS 17020检查机构认可证书”资质，得2分；具有CNAS17020风险评估检测资质的，得3分。 |
|  |  | 2 | 具有中国信息安全认证中心颁发的“信息安全风险评估服务资质认证”，得2分； |
| 3 | 技术部分 （70分） | 5 | 对国家政策、标准和行业依据标准的理解，方案对政策标准的遵从度与符合度。得3～5分 |
|  |  | 35 | 对等级测评方案中项目需求分析、评测的方法、评测工具的使用、测评工作的内容和计划、测评质量的保障措施等是否思路清晰、有针对性、全面性和可操作性。得25～35分。 |
|  |  | 15 | 风险评估方案的结构合理，逻辑清晰；对管理体系、技术实现方法均有清晰和系统的论述。得 10 ～15 分 |
|  |  | 11 | 对测试方案中，人员是否配备充足、技术力量强、搭配合理、工作流程和岗位职责是否描述清晰、切实可行，得 7～11分 |
|  |  | 4 | 专业设备的投入情况，具备等保工具箱、漏洞扫描设备、数据库扫描设备、中关村信息安全测评联盟等级测评工具，每有一项得1分，全部具备得4分。须提供设备采购合同复印件。 |

2包打分细则：

| 项 目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分30分 | 最终报价 | 30 | 满足招标文件要求且报价最低的投标人价格为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术部分 52分 | 设备选型 | 17 | 根据招标文件的技术要求，对各投标人所投设备的技术参数和招标文件技术要求进行比较，从设备的符合度、知名度、稳定性、针对性等方面酌情打分。优得14-17分、良得10-13分、一般得1-9分。 |
|  | 厂家综合实力 | 10 | 1．所投出口下一代防火墙需提供生产厂商2016年度中国IDC的排名情况，统一威胁管理按销售额排名前两名的得3分，第3、4名得1分（以IDC数据引用授权函为准），其他不得分； 2．所投出口下一代防火墙的生产厂商具有CMMI5证书的得3分，具有CMMI4证书的得1分（以提供厂商加盖公章的CMMI证书复印件为准），其他不得分。 3．所投出口下一代防火墙的生产厂商是CNCERT国家级网络安全应急服务支撑单位的得2分（以提供厂商加盖公章的CNCERT国家级网络安全应急服务支撑单位证书复印件为准），没有不得分。 4．所投出口下一代防火墙的生产厂商是第二代防火墙标准起草者的得2分（以提供GA/T 1177-2014信息安全技术第二代防火墙安全技术要求标准，并在标准中有所体现为准），没有不得分。 |
|  | 技术及实施方案 | 15 | 满足招标文件要求的前提下，对各投标人所提供技术及实施方案的完整性、可行性、针对性等酌情打分，优得13-15分、良得10-12分、一般得1-9分。 |
|  | 质保及 售后服务 | 7 | 1．售后服务体系的科学、可行性，服务承诺完善，0-2分； 2．根据故障服务响应时间、到达现场时间、解决问题时间， 酌情打分，优得3-5分，良0-2分； |
|  | 标书制作 | 3 | 根据标书制作是否规范、提供资料是否齐全、图片文字是否清晰、描述是否准确等酌情打分。得1-3分。 |
| 商务部分 18分 | 投标人 实力 | 7 | 1、具有信息系统集成及服务资质三级及以上得2分。 2、具有ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书得2分。 3、具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分、具有ISO14001环境管理体系认证证书得1分、具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书得1分。 以上证件以原件为准。 |
|  | 培训方案 | 5 | 根据投标人针对本项目制定的培训计划(时间、地点、培训内容等)酌情打分。得1-5分。 |
|  | 业绩 | 6 | 自2015年2月1日以来投标人交付或完成的同类项目，每提供一个50万（含50万）-100万合同业绩一个得2分，每提供一个100万（含100万）合同业绩一个得3分，该项最多得6分 |
| 合计 | 100 |  |

# 三、初步审查属于无效投标的条款：

★投标文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效投标处理，不得进入详细评审阶段：

1、未向采购代理机构登记并购买招标文件的；

2、未有效提交投标保证金的；

3、未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的；

4、单独密封的开标一览表未按规定签署、盖章的；

5、投标文件正副本未分，且内容不一致的；

6、投标有效期不满足招标文件要求的；

7、未按招标文件要求报价的；

8、投标报价超出项目预算的；

9、未经许可，以进口产品参与投标报价的；

10、评标委员会认定投标方案技术含量低或不符合招标文件要求的；

11、有重大偏离且采购人不能接受的；

12、不提供招标文件要求的任何形式技术资料的；

13、供应商须知附表另有规定的；

14、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实性要求的。

# 第八部分  技术要求及说明

一、设备清单

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 信息安全等级保护测评及风险评估 | 1 | 12 |  |
| 2 | 1 | 出口下一代防火墙 | 1 | 154 | （核心产品） |
|  | 2 | 数据中心下一代防火墙 | 1 |  |  |
|  | 3 | 综合日志审计平台 | 1 |  |  |
|  | 4 | 磁盘阵列扩容 | 1 |  |  |
|  | 5 | 备份一体机 | 1 |  |  |
|  | 6 | 反向代理系统 | 1 |  |  |
|  | 7 | 智能DHCP及IP地址管理设备 | 1 |  |  |
|  | 8 | 综合网管系统维保升级 | 1 |  |  |
|  | 9 | 智能流量管理系统和互联网控制网关软件升级维保 | 1 |  |  |
|  | 10 | 站群升级 | 1 |  |  |
|  | 11 | 净水器 | 1 |  |  |
|  | 12 | 加湿器 | 1 |  |  |
|  | 13 | 光纤模块 （含跳线） | 8 |  |  |
|  | 14 | 机房整理 | 1 |  |  |
|  | 15 | 办公桌椅 | 2套 |  |  |

说明：

1、核心产品是指本包内的关键设备，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人资格。

2、本项目技术联系人：胡老师，电话：18053188252。

二、详细技术参数

1包：信息安全等级保护测评及风险评估

一、项目说明

为贯彻国家《网络安全法》，落实信息安全等级保护制度，按照公安部、教育部信息安全等级保护工作要求，开展信息系统安全等级保护定级备案和测评整改工作。进一步提高山东女子学院信息系统安全防护能力,有效保护信息和信息系统的安全，在全面了解用户单位系统现有信息化现况的基础上，开展信息系统安全等级保护测评工作，切实加强用户单位信息安全防范水平，提高系统抵御风险的能力。

二、技术要求

# （一）总体服务目标

对用户WEB站群系统、数字校园平台以及教务综合管理系统进行全面检测和评估，按照等级保护法律法规要求提供信息系统等级测评报告，根据结果为用户提供整体的信息安全规划建议并协助实施安全整改措施。要求包含网络安全应急响应、等级保护测评、风险评估、安全管理制度体系建设、协助信息安全整改服务等。

# （二）服务内容

1．信息安全事件的应急处理服务：对采购人设备（包括主机、服务器、存储、网络设备和安全设备）及应用系统等层面出现的技术方面的问题进行相应的处理。

2．等级保护测评服务：对采购人以下3个系统及平台的安全性进行测评。

| 系统名称 | 系统定级 |
| --- | --- |
| WEB站群系统 | 二级 |
| 数字校园平台（含办公系统、科研系统、学工系统、图书管理系统、一卡通系统、邮件系统等） | 二级 |
| 教务综合管理系统 | 二级 |

包括项目的等级保护测评、风险评估、健全安全管理体系等内容开展信息系统安全等级保护测评工作，找出系统现状与相关标准要求之间的差距，遵循适度原则，提出切实可行的整改建议，完成等级保护测评报告。

3．信息安全风险评估服务：对采购人信息安全状态做出判断，验证其是否符合等级保护要求。同时，将评估结论作为进一步完善系统安全防护措施的依据。

# （三）服务要求

1．网络安全应急响应服务

提供一年期网络安全应急支撑服务，完善应急预案，举行应急演练，协助采购人开展网络安全事件的预防、发现、预警和协调处置等工作，提供24小时专家电话服务，承诺出现信息安全事故时提供不低于2人现场支持，2小时到场。

2．等级保护测评服务

（1）系统安全现状测评

按照《信息安全技术信息系统安全保护等级基本要求》（GB/T22239-2008），遵循规范的流程，形成定级建议书。根据定级梳理结果，对山东女子学院信息系统系统进行信息安全等级保护现状测评。

安全技术测评主要包括物理安全测评、网络安全测评、主机安全测评、应用安全测评、数据安全测评等五个方面。

安全管理测评主要包括安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等五个方面。

（2）文档交付，依据《公安部信息系统安全等级保护测评报告模板（试行）》制作相关文档，至少包含以下内容：

《山东女子学院信息系统等级测评方案计划书》；

《山东女子学院信息系统等级测评系统定级建议书》；

《山东女子学院信息系统测评现场测评记录》；

《山东女子学院信息系统等级测评报告》。

3．信息安全风险评估

按照GB-T20984-2007信息安全风险评估规范标准和要求，对采购人进行风险评估，明确信息系统安全风险，提出合理的、满足等级保护要求总体建设和管理规划，并制定安全实施计划，以指导后续的信息系统安全建设工程实施。交付文档至少包含以下内容：

《山东女子学院信息系统安全风险评估报告》；

《山东女子学院信息系统全面安全整改加固报告》。

4．安全管理制度体系建设

对采购人现有安全管理制度进行梳理、分析，找出安全管理的脆弱点，根据等级保护要求和ISO27001标准，完善采购人安全管理体系文档，交付给采购人完整的《山东女子学院信息安全管理制度文件汇编》文档。

5．网络安全教育培训

提供不少于10人的重要信息系统安全保护人员培训，培训对象包含采购人技术人员、重点信息系统开发及运维人员、采购人单位其他部门科室相关人员。培训主要内容及要求如下：

（1）学习《网络安全法》的相关规定，了解国家信息安全相关政策和法律法规，深入理解信息安全等级保护中各个环节的工作思路和方法，通过学习，能够组织开展好本单位的等级保护工作。

（2）熟悉信息系统定级工作流程，准确把握重要信息系统等级，能够独立开展信息系统重要性调查和分析，能够完成信息系统定级报告和重要性分析报告，熟悉备案流程和方法。

（3）熟悉信息安全建设整改工作流程、技术和产品，掌握安全规划设计和等级测评工作方法，熟悉等级保护相关标准、技术和产品，能够根据等级保护要求组织本单位安全规划和整改方案的设计、实施和运行维护。

（4）熟悉信息系统安全运行管理、信息安全技术理论、运行监控及应急响应方面的专业知识。掌握建立安全管理制度体系的方法，能够按照等级保护要求开展安全维护、运行监控和应急响应，保障信息系统安全保护能力的持续有效。

（5）培训师资：培训应由我国信息安全等级保护领域具有丰富理论和实践经验的专家、学者讲解，费用包含在投标总价中。

6．安全要求

# （1）安全保密要求，投标人须在响应文件中提供保密承诺书，承诺对用户的系统架构和数据信息保密，并在中标后与用户签订保密协议。自合同生效之日起至项目验收，中标人须采取必要控制措施防止因项目实施造成的任何信息泄露。

# （2）运行保障要求，自合同生效之日起至项目验收，中标人须采取必要的控制措施防止因项目实施造成的信息系统和网络运行故障发生。

7．工期要求

中标后自接到客户通知起30日内完成并出具报告。

8．项目团队要求

（1）项目团队人员不少于5人，所有成员必须全职、全程参与本项目工作。

中标人在投标过程提供的项目团队组成，为中标人向采购人的正式承诺，中标人对于项目团队要做任何变更，必须征得采购人书面同意。

任何项目成员发生变动(包括但不限于离项、在项目内职责变更等），中标人必须提供具备拟变动人员同等资历和能力的接替候选人，以及完备的工作交接措施，书面通知采购人。在采购人书面正式认可后，中标人方可进行人员变更。

项目核心成员发生变动，中标人必须提前10个工作日书面通知招标人。项目普通成员发生变动，中标人必须提前5个工作日书面通知招标人。

采购人发现不符合项目要求的项目成员，向中标人提出更换要求时，中标人须在3个工作日内安排替换候选人供采购人面试，并在5个工作日内安排符合项目要求的成员进入项目组。

2包：网络安全及应用设备

设备清单及参数

| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口下一代防火墙 （核心产品） | 1．标准2U机架式结构，千兆电口≥6个，千兆光口≥6个，万兆光口≥4个（实配4个原厂万兆光模块），2个高速USB2.0接口，并发连接数≥1800万，每秒新建连接数≥80万，配置冗余电源，并提供授权。 2．支持路由、网桥、单臂、旁路、虚拟网线及混合部署方式；支持链路聚合功能，支持端口联动，支持802.1Q VLAN Trunk、access接口及子接口；支持双机A/S、A/A方式部署，支持配置同步、会话同步和用户状态同步。 3．访问控制策略支持基于源/目的IP、源端口、源/目的区域、用户（组）、应用/服务类型、时间组的细化控制方式，访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果。 4．DDos攻击防护。 5．具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，入侵防护漏洞规则特征库数量≥4000条 6．支持Web漏洞扫描功能，可扫描检测网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞，支持对网站黑链、挂马进行检测的功能。 8．支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3协议进行病毒文件检测，病毒样本数量≥1000万。 9．支持生成和导出威胁报告，报告内容包含对整体发现的漏洞情况进行分析，提供安全报表，报表内容体现被保护对象发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可查看到有效攻击行为次数和攻击趋势。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 10．提供原厂5年质保、软件和特征库升级服务。 | 1 | 台 |
| 2 | 数据中心下一代防火墙 | 1．标准2U机架式结构，千兆电口≥6个，电口配置BYPASS功能，千兆光口≥20个，万兆SFP+光口≥6个（实配4个原厂万兆光模块），支持POE扩展卡；配置冗余交流电源。 2．吞吐量≥40Gbps，并发连接数≥600万；IPsec VPN隧道数≥20000，每秒新建会话≥30万，SSL VPN并发用户数可扩展到至10000个；支持的虚拟防火墙个数≥250个。 3．支持OSPF、BGP和RIP路由协议，内置运营商路由条目，支持非路由模式下旁挂部署，支持非等价链路的智能链路负载均衡，包括出站动态探测、TCP Track、入站SmartDNS；支持双向NAT、动态地址转换和静态地址转换,并且提供网段间的双向静态一对一地址转换功能。 4．支持网络异常感知功能，可汇总统计全网流量、服务器发现的漏洞类型以及数量，支持多维度展示发现的安全威胁，如攻击风险、漏洞风险、终端安全威胁和数据风险等，可进行动态的风险评估并提供全网风险分析报告。 5．支持威胁防护功能，对来自于互联网的威胁进行统计分析，提供不少于500点授权的终端防护管理软件，终端防护管理软件可以与防火墙进行联动防护，威胁防护分析产生全球威胁防护地图。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 6．支持虚拟化技术，包括虚拟交换机、虚拟路由器，虚拟防火墙，支持抵御各种DDOS攻击，威胁防护功能，可以呈现全球威胁防护地图。（提供产品功能截图并加盖原厂公章） 7．提供运维管理平台软件，实现手机APP实时管理和监控设备运行状况，日志存储功能。 8．支持关联分析，可将应用、威胁、源地址、目的址等信息关联，并支持以任意元素为过滤条件进行分析。 9．提供原厂5年质保、软件和特征库升级服务。 | 1 | 台 |
| 3 | 综合日志审计平台 | 1．标准2U机架式设备，≥4个工作管理口，≥1个console口；内存≥16GB，可扩展至32GB；磁盘：4T*4 raid5，EPS：9000/秒（峰值：12000/秒），双电源、CF卡启动；支持HBA卡扩展，网口可扩展至10个（根据甲方要求配置）。 2．操作系统存储在CF卡中，日志数据存储在磁盘。（提供第三方检测报告） 3．日志收集：支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集；支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集；支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 4．日志分析：支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析；支持自定义条件事件进行聚合；可定制关联分析规则；关联算法和准则以公开协议和标准为基础。（提供第三方检测报告） 5．支持日志查询功能：支持B/S模式管理，支持SSL加密模式。 6．应用性能监控（APM）：支持监控目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用情况、流量等信息，并支持设置报警阈值。（提供功能截图并盖原厂公章） 7．支持导入第三方扫描器等扫描报告，可进行统一检索，并支持计算威胁等级。 8．数据分析子平台：支持分析超过100种协议，支持恶意文件分析：能够侦测各种文件型病毒，具有3,000,000种以上病毒特征码；支持恶意行为检测：支持以任意的关键字及关键字组合进行机器数据过滤；可以通过自定义配置将用户不关心的日志进行过滤或重点关注；支持任意文本数据的解析。 9．支持用地理地图展示来源威胁的趋势。（提供功能截图并盖原厂公章） 10．分角色用户管理 11．系统自带自身管理日志，注册用户资产时，提供自动发现识别能力，提供一键式故障排除功能。（提供功能截图并盖原厂公章） 12具有公安部信息安全产品检测中心出具产品检验报告，产品检验报告须符合《信息安全技术日志分析产品检验规范》，并提供完整的检测报告复印件（行标三级）。 13．提供原厂商5年质保和软件升级服务。 | 1 | 台 |
| 4 | 磁盘阵列扩容 | 对采购人现有数据中心核心磁盘阵列进行扩容、升级： 1．扩容配置要求：新增8块，15K， 600G， SAS硬盘；新增 7200， NL-SAS硬盘3T*8。 2．提供硬盘扩容所需要的所有配件，包括磁盘框、SAS连接线缆、机架导轨； 3．在不影响当前业务系统的情况下实现在线的容量的扩展和分配，并实现双活； 4．新增的存储容量须具有原有磁盘阵列虚拟化、重复数据消除、快照、数据分层等全部功能软件的授权许可，软件许可所有权用户须是山东女子学院。。 | 1 | 台 |
| 5 | 备份一体机 | 1．非OEM产品。 2．2U机架式备份容灾存储设备，存储系统软件与备份容灾软件整合为一体，无需再额外配置备份服务器，支持3.5英寸磁盘槽位≥12个，最大单台存储容量≥48TB；基于Linux 64位系统。 3．配备两颗64位Intel 8核处理器，主频≥2.2GHz； 配备64GB高速缓存，可扩展至≥384GB。 4．配备4个千兆网口，最大可扩展至≥6个千兆网口，支持万兆网口扩展，最大可扩展至4个万兆网口；支持FC端口扩展，最大可扩展至4个8GB FC端口。 5．支持RAID0、1、5、6、10、50等，并支持热备盘；提供Raid掉电保护，防止突然断电造成RAID系统数据及缓存数据丢失，掉电保护时间≥72小时。 6．备份设备系统盘采用≥2块企业级SSD硬盘，通过硬件RAID1保护。数据盘支持企业级SAS硬盘、SSD硬盘、SATA硬盘和NL-SAS硬盘，本次配置12块4TB 企业级SATA磁盘。 7．支持Windows、Linux和Unix平台的数据备份保护，满足对32、64位系统平台及应用支持。 8．支持对操作系统的在线完全及增量备份，支持原机及异机进行恢复，支持使用U盘、光盘等多种介质方式进行恢复。 9．支持对主流数据库和应用进行在线流式备份保护。 11．支持以非脚本的方式实现对现有的Oracle数据库的单表级细粒度恢复，支持在线恢复，不影响恢复过程中对Oracle其它正常数据的在线使用。 12．配置对VMware vSphere ESX/ESXi、Microsoft Hyper-V、Citrix XenServer、H3C CAS等主流虚拟化应用的备份，采用虚拟化厂商提供的备份接口进行虚拟机级别的被保护，无需在虚拟机内部安装任何代理软件。 14.支持虚拟化备份数据，无需恢复整个虚拟机可直接恢复丢失的文档。 15．支持自动发现新增、变更的虚拟机，无需人工操作，支持以AES256位加密算法对备份数据进行加密。 16．基于WEB管理模式；支持https方式登录。 17．具备管理员和审计管理员双管理员角色，同时和业务系统嵌入后，保持和备份系统的权限独立支持硬件故障、软件故障等信息的邮件告警；支持通过原厂商或第三方服务供应商提供的统一远程监管平台，对备份存储系统的软件故障和硬件故障及日常运行信息及时传回原厂商或第三方服务供应商。 18．配置备份数据远程复制功能，当本地发生场地灾难时，依旧可以通过异地的备份数据进行恢复。 ★19．与用户现有的备份设备系统兼容，新旧备份系统支持数据互通，支持数据的异地远程备份功能。 20．备份系统软件授权不限制前端所要备份的系统、数据库、虚拟化平台的类型、数量，不限制备份容量授权；配置远程复制功能代理。 21．提供设备3年硬件质保服务，提供设备安装部署以及使用维护培训服务。 | 1 | 套 |
| 6 | 反向代理系统 | 1．总体要求 （1）提供1套WEB资源统一发布系统，包含2个发布服务节点，1个监控管理平台节点； （2）支持服务节点双活备份机制，支持主备双机同步运行以及异步复制； （3）要求提供资源统一发布与管理系统，且系统支持管理≥100个网站 2．要求提供二级角色权限划分功能； 3．要求支持多种浏览器； 4．系统安全及高可靠要求 （1）支持HTTP、HTTPS、等协议，支持IPv4与IPv6资源的相互转换； （2）要求支持用户进行自定义防火墙规则设置； （3）要求自动分析攻击行为； （4）要求自动定期备份系统配置； （5）要求监控平台服务器的CPU、内存、负载状态、网卡流量以及磁盘使用情况； 6．WEB资源管理要求 （1）支持根据多网卡配置多个浮动IP，同时映射主备服务节点； （2）支持自定义被代理WEB资源的代理参数，包括代理的HTTP头等； （3）支持管理被代理的WEB资源，包括网站域名、代理URL、在线状态等； （4）支持以EXCEL方式批量导入导出被管理的WEB资源。 7．WEB资源监控及策略要求 （1）支持监控被代理WEB资源服务器的运行情况； （2）支持对被代理的WEB资源进行访问流量限速，支持自定义流量限速值； （3）支持配置黑、白名单策略，控制对被代理WEB资源的访问权限； （4）支持被代理网站的HTTPS透传验证和本地验证两种验证形式； （5）针对有多台服务器的被代理WEB资源，支持在系统中进行负载均衡配置，可自定义负载均衡算法； （6）针对被代理WEB资源，支持在系统中设置WAF策略，支持提供个性化错误页面设置，支持一键开启网站维护功能； （7）针对恶意下载资源情况，可设置下载频率阈值并产生告警。 8．统一认证要求 （1）支持统一认证，在同一认证服务器上认证后可进入所有被代理网站； （2）支持自定义配置统一认证服务器，外部服务器应支持LDAP或RADIUS，同时应支持系统中维护用户认证数据库； 9．WEBVPN要求 （1）支持WEBVPN功能，支持将所有被代理WEB资源在统一门户界面展示； （2）支持不同分组用户在同一门户界面展现不同WEB资源。 10．监控要求 （1）支持监控终端访问WEB资源的实时请求数，并以图形化方式展现请求数变化趋势； （2）支持监控被代理WEB资源的健康状态，并计算网站健康程度值； （3）支持监控被代理WEB资源的详细信息。 11．告警要求 （1）支持根据所监控的异常信息自动生成告警； （2）支持将所有告警信息记录在告警日志中，并存储； 12．WEB资源日志分析要求 （1）提供WEB资源日志记录功能； （3）提供对被代理网站进行访问量统计； （4）提供根据访问量进行被代理网站的排序； （6）提供对请求来源的浏览器、设备类型、操作系统进行分析统计； （7）提供查询被代理WEB资源的所有访问日志。 （8）提供自定义单个用户下载频率阈值，并支持对超过阈值的用户进行限制下载并给出警告； | 1 | 套 |
| 7 | 智能DHCP及IP地址管理设备 | 1．2U机架式专用硬件平台，配置冗余电源，固定业务接口≥6* 10/100/1000M电口接口模块，存储介质为企业级存储介质，容量≥1TB，内存容量≥16G，DHCP LPS指标≥800/秒。 2.采用多核处理器；支持核心交换旁路部署模式，支持ospf+anycast方式进行部署，支持虚IP双机热备功能。 3.集成NTP、TFTP、无线BYOD指纹识别控制、IP地址管理审计、IP地址接入控制、应用服务器宕机检测、终端服务端口扫描审计等，全面支持IPv6。 4．支持自动切换功能，active-standby模式；支持联动交换机的DHCP SNOOPING和DAI功能，可以预防伪DHCP服务，避免IP地址冲突、ARP病毒，防止私改IP地址。 5.用户界面支持中文，支持动态令牌+用户名/密码方式，支持统一集中多权限管理界面并进行审计支持账户保护功能。 6.支持数据库级文件日志导入导出功能。 7.支持SNM、Web远程管理、Telnet或ssh，支持和主流的上网行为厂商进行接口联动，实现IP/MAC全程审计，支持SYSLOG日志发送第三方日志服务器。 8.提供IPV6的DHCP功能。 10.IP地址管理和审计功能：支持IPv4、IPv6双栈地址管理，中央数据集中的IP管理控制台，支持交换机自定义脚本配置功能，实现与交换机之间自动和交互式任务进行通信，提供快速开通配置交换机等功能。支持对IP地址进行逻辑分组管理，实时显示分配地址的状态和续租信息， 实名制地址分配、回收和历史数据的审计分析，支持DHCP系统指纹技术，支持BYOD，自动识别智能手机、平板电脑等的系统指纹，确保数据完整性，支持MAC地址黑白名单，向MAC动态授权列表内临时添加新的记录，不需要重启DHCPv4服务进程，支持MAC地址永久授权，及MAC地址活跃度分析，支持动态解除已临时授权的MAC地址。 11.访客IP授权控制功能：支持访客IP全局授权和局部授权，支持配置访客地址使用期限设定，支持手动/定期解除已授权地址，基于Portal的访客自服务注册信息录入和自动授权，针对于笔记本和手机终端支持响应式界面，支持页面自适应，与LDAP/RADIUS/AD域控/本地数据库等认证服务器帐户进行验证，支持短信验证码，支持自定义短信提示信息，实名制访客IP地址分配审计，支持访客可允许注册设备数量的灵活自定义，支持员工可允许注册设备数量的灵活自定义。 12．系统允许定义地址核查策略，用于定期比较物理网络和本系统内的地址变更，支持终端服务端口扫描功能，支持多种扫描方式，支持终端端口状态变更审计，支持待清除核查状态，支持未知IP核查状态，如非法接入、手动私设地址等，支持设备端口/MAC扫描，自动发现IP设备和交换机端口的对应关系，自动发现和显示VLAN信息，显示交换机端口的详细信息，包括端口速率，端口状态，端口信息描述等信息。 13．提供设备3年硬件质保服务，软件终身免费升级。 | 1 | 台 |
| 8 | 综合网管系统维保升级 | 对采购人现有IMC综合网管系统进行维保升级服务，主要内容包括： 1．对现有IMC系统进行迁移并重新部署； 2．提供IMC系统2年维保服务，服务期内提供不低于每年2次上门巡检维护，并出具巡检报告。 | 1 | 项 |
| 9 | 智能流量管理系统和互联网控制网关软件升级维保 | 对采购人现有的智能流量管理系统和互联网控制网关进行软件升级及服务维保，主要内容包括： 1．对智能流量管理系统和互联网控制网关进行软件升级，提供不低于两年授权服务，包括智能流量管理系统软件升级授权、互联网控制网关URL库升级授权、系统升级授权以及应用库升级授权。 2．提供不低于2年服务维保，服务期内提供每年不低于2次上门巡检维护，并出具巡检报告。 | 1 | 项 |
| 10 | 站群升级 | 根据采购人要求，在原有站群基础上新增10个网站（含专题网站）的制作。 | 1 | 项 |
| 11 | 净水器 | 用于数据中心机房。工作原理：反渗透，滤芯：活性炭 PPF棉 RO膜；使用位置：终端净水；额定流量：7.8L/h；额定功率：30W；适用水压：0.1-0.4MPa；进水温度：4-38℃。 | 1 | 台 |
| 12 | 加湿器 | 用于数据中心机房。加湿面积：150~200平方米；加湿量：≥8升/小时；电源：≥220V/50HZ；风量：≥3500立方米/小时；额定功率：≥300W；储水量：≥35L。 | 1 | 台 |
| 13 | 光纤模块 （含跳线） | 万兆SFP+多模光纤模块，能够与用户现有的核心交换机及数据中心交换机完全兼容。 | 8 | 块 |
| 14 | 机房整理 | 中心机房部分设备位置迁移；在完成新购设备上架后对中心机房强弱电线路进行系统整理和标签标注，所需材料由中标方免费提供，工程由中标方免费完成。 | 1 | 宗 |
| 15 | 办公桌椅 | 办公桌： 规格：1600×800×760mm，副台：1400×550×600mm 基材：采用优质E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤1.4mg/100g。 面材：面板双面贴A级进口楸木实木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 油漆：优质环保水性漆，非显孔亚光。 结构：桌面下设三屉推拉柜、副台设有键盘、主机位，主台带薄抽，桌面设软包皮垫。 办公椅： 规格：高背，带扶手 椅座背：采用进口优质一级PU覆面，注塑扶手。内置高回弹海绵。 衬板：内置E1级弯曲木胶合板，曲木板材经模具八层高频冷压成型，板材厚度≥15mm，板材承受压力≥300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，甲醛释放量≤1.5g/L。 | 2 | 套 |

三、其他要求

1. 交钥匙工程

2．投标人须在投标文件中提供详细部署和实施方案、质量保证、培训方案等。

3．在签订合同前须提供设备清单内1-9项设备原厂商针对本项目的售后服务承诺函原件（加盖厂商公章）。

4．在要求的质保期内，自接到用户报修时起，1小时内响应，2小时内到达现场，3小时内解决问题；如果3小时内不能解决问题，必须免费提供不低于相同型号配置的备用设备替换故障设备（第二个工作日备机到达用户指定地点），直至故障设备得以修复；当涉及更换设备或备件时，所换设备或备件将自更换之日起继续享有规定的质保，以上服务所产生的所有费用由中标方承担。

4．为确保投标方案切实可行，投标人须对工程现场及周围环境自行勘察，了解现有设备相关接口类型、系统兼容性等情况，投标报价时要充分考虑工程所需的连接线、配件等各种因素。